Instrucciones para empapelar

Las instrucciones se redactan asumiendo que se tiene un buen conocimiento básico de decoración y un adecuado nivel de competencia y habilidad.

- Las superficies deben estar en buen estado, limpias, secas y ser ligeramente porosas cuando se midan con un medidor de humedad. Retire por completo el papel pintado viejo y demás soportes. Prepare a fondo las superficies para mejorar la porosidad y adherencia, de la línea del techo hacia abajo y del rodapié hacia arriba. Se recomienda aplicar una capa de IMPRIMACIÓN en todas las superficies.

ES POSIBLE QUE LAS SUPERFICIES QUE SEAN BARRERAS DE VAPOR, COMO EL CARTÓN  YESO TRATADO CON ACABADO gyproc, NECESITEN UN TRATAMIENTO ESPECIAL PARA MEJORAR LA ADHERENCIA. LE ROGAMOS QUE LO CONSULTE.

- No se recomienda revestir bajo papel pintado que vaya a ser unido con el método de cortar y solapar, dado que podrían levantarse los bordes del papel de revestimiento si se cortan.

- En las paredes normales. se recomienda aplicar cola de GRADO LIGERO en todos los papeles con base de papel. En superficies pintadas y menos absorbentes se debería aplicar cola de GRADO ESTÁNDAR. El método correcto de aplicación es impregnar la parte posterior del papel con una brocha o rodillo y dejar que empape durante aproximadamente 10 minutos en función de las condiciones del lugar.

4.    Se recomienda aplicar cola de GRADO FUERTE en todos los papeles con base de textil. El método correcto de aplicación es impregnar la superficie de la pared con una brocha o rodillo.

- Los papeles de case libre se colocarán INVIRTIENDO LAS TIRAS, en caso contrario se podría provocar sombreados. Se evitarán las partes de relleno, como las de encima de las puertas y debajo de las ventanas. Estos papeles se deben colocar en secuencia desde el rollo e invirtiendo las tiras.  Cuando los rollos estén numerados se colocarán en orden secuencial, del más alto al más bajo.

- Cuando corte las tiras, marque la parte superior de cada una de ellas y numérelas secuencialmente. Sólo utilice lapicero. Corte 10 cm de más para tener en cuenta las variaciones de los techos y rodapiés. Siempre nivele a plomo la primera tira en cada pared. Solape los papeles al menos 5 cm y utilice una regla plana y una navaja muy afilada para realizar el corte. Retire toda la cola del papel y de las superficies adyacentes mientras estén mojadas.

- Para alisar el papel y eliminar las burbujas utilice una espátula de plástico con movimientos verticales que se solapen.

- Después de colocar 3 tiras, deténgase y compruebe el resultado. Si observase algo extraño, llame a su proveedor. No se puede aceptar responsabilidad alguna si se colocan más de 3 tiras y en ninguna circunstancia se aceptarán cargos de mano de obra.

- Tenga siempre en cuenta lo siguiente:

- Coloque el papel con una luz que, como mínimo, sea tan buena como con la que normalmente se vaya a ver el papel pintado.

- Nunca lo coloque a temperaturas por debajo de 10 °C (50 °F). Ni el papel ni la cola rendirán adecuadamente a esta temperatura, con lo que guarde los materiales en un lugar más cálido.

- Se recomienda retirar los radiadores antes de empapelar y durante las 24 horas posteriores al trabajo. Si no es posible, apáguelos hasta que el papel esté completamente seco. De este modo se evitará que se abran las uniones y que falle la adherencia.

(JUNIO 2003)